При подготовке к отопительному сезону ОГПН по Катангскому району напоминает:

1.Порядок эксплуатации отопительных печей

Перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы:

- высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее, чем на 0,5 метра и выше кровли и более высоких пристроенных сооружений;

- разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям должна быть не менее 0,5 метра, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций  - не менее 0,32 метра;

- своевременно очищайте дымоходы от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца;

- трубу необходимо оборудовать искрогасителем;

- своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

- обязательно сделайте предтопочный лист (для этого прибейте к полу возле топки металлический лист размером не менее 0,5х0,7 метра, примыкающий непосредственно к стене печи, чтобы не допустить попадание искр и углей на пол), регулярно следите за состоянием предтопочного листа;

- побелите на чердаках дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

- высыпайте золу и шлак в отведённое безопасное место, регулярно проливайте их водой.

2.При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;

- располагать топливо, другие горючие и легковоспламеняющиеся вещества и материалы на предтопочном листе, либо вблизи печи;

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;

- топить печи углём, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;

- перекаливать печи.